## Slide 1
E2：两 Bay 局部优化验证
验证范围
A2、A3：48 台设备、4 个设备组、59 道区域工序。
优化内容
固定外部供需及现有槽位，联合优化设备位置、加工量与进出物流分配。
局部验证结果
局部加权运输距离降低 0.582%，调整 6 个槽位，主目标 gap = 0。
打开 HTML 交互展示
需求系数 0.25；未计搬迁成本。改善率仅针对两 Bay 相关运输。
A2 组 第六周课程设计
5
Notes: 【本页开场，约 40 秒】
我们在 A2、A3 两个 Bay 的 48 台真实设备上做局部 MILP 验证，覆盖 4 个设备组、59 道区域工序。外部供需、槽位端口与轨道、设备组及尺寸类别数量固定，联合决定设备放在哪个槽位、工序在哪里加工以及进出物流如何分配。目标是最小化“运输量×有向轨道最短距离”的总和。参考成本 304,663,194.167，优化后 302,889,755.960，降低 0.582%；6 个槽位调整，主目标 gap 为 0，独立检查及固定新布局后的 LP 重评通过。这些是给定边界和 0.25 倍需求下的局部结果，尚未计搬迁成本。
【点击本页下划线链接，按 HTML 讲解，约 2 分钟】
1. 布局怎么变了：先看默认槽位 S0146。颜色表示设备组，这里从组 48 变成组 50，是槽位上的设备换了，并非把机器改造成另一种类型。4 种颜色都属于后段干法刻蚀设备；同组聚集没有写进模型，因此少量颜色分散。黑框只有 6 个，另外 42 个槽位保持原组。
切换“跟随具体设备看”，选择 ECH0155：它始终属于 DE_BE_50，从 A3 的 S0155 移至 A2 的 S0146，并对接目标槽位端口 ECH0146_Port1。其他设备同步重排，这是同组设备可交换条件下的一种具体身份实现。
2. 哪些工序受益：59 道区域工序中，18 道改善、41 道基本不变。选择示例 part_5 第 169 步，进入实际路径页。
3. 实际路径为什么变短：固定外部源 LITH0213 与外部目标 ECH0498。该工序优化前由 A3 的 ECH0163 加工，优化后改由搬到 A2 的 ECH0155 加工。不要把这解释成优化前也是 ECH0155 加工。每 lot 入程距离 172.418→179.535，出程 286.202→269.243，总计 458.620→448.778，降低 2.146%（显示值均为千原始距离单位）。入程变长，但出程缩短得更多，说明模型在权衡完整进出路径。2.146% 是这道工序的收益，整段 59 道工序的加权总收益为 0.582%。可切换前后线路显示以说明走向。
【边界答辩】
这是两 Bay 的条件局部模型；保留每个外部源供给、每个外部目标接收量及区域工序量。本例没有正的区域内部直接转移流，主要验证设备配置、加工与进出物流耦合。gap=0 仅指当前数学模型的主目标最优，不能推出全厂改善率、实际周期时间或经济收益。
【链接使用】
本 PPTX 与 MILP交互展示.html 放在同一文件夹；合并到总汇报后也保留这一相对位置。放映时点击下划线链接；编辑模式可 Ctrl+单击。若演示软件询问打开本地文件，允许打开即可。
【数据来源】
week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json；week6/交互展示/milp-data.json；week6/汇报成稿/MILP交互展示.html。
样式参考：用户提供的“第六周汇报_正文前三页_兼容版.pptx”。本页顺接正文前三页，页脚编号为 5。