## Slide 1
第六周课程设计工作周报
A2 组 第六周课程设计
1 / 8
半导体制造系统
两 Bay 设备布局 MILP 验证
参考布局评价与设备位置、加工流量的联合优化
A2、A3 真实槽位 48 台设备 173 个二元变量
王嘉赫 刘若石 孙奕扬 周钦铭
指导老师：王晓芳 2026 年 10 月 22 日
Notes: 约 25 秒。上周完成了静态布局恢复和配置建模。本周先建立可求解的参考布局评价，再选取 A2、A3 两个 Bay，验证设备位置与加工、运输流量的联合优化。本次讲述仅覆盖 MILP 方法。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 2
上周计划与本周完成情况
A2 组 第六周课程设计
2 / 8
阶段 | 完成内容 | 对应产物
上周 | 静态布局恢复、联合建模方案 | 设备与轨道图、数学模型
本周基础 | 生产与空间关联、参考布局 LP | 审计表、完整运输弧结果
本周验证 | 两 Bay 位置与加工物流联合 MILP | 布局坐标、流量、gap、检查记录
本周新增：设备位置进入整数决策，形成可复核的局部布局结果
Notes: 约 35 秒。上周主要完成静态布局和数学方案。本周原有脚本完成了数据审计和固定参考布局 LP，设备位置保持固定。在这一基础上，新建两 Bay 的局部联合 MILP，位置变量、加工量和运输量同时求解。这样可以先检查模型，避免全厂规模掩盖建模问题。来源：week5/A2组_第五周周报_精简版(1).pdf；week6/output/e0_audit/audit_report.md；week6/output/e1_reference_lp_full/e1_summary.json。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 3
A2、A3 局部模型的边界
A2 组 第六周课程设计
3 / 8
优化区域：A2 与 A3
A2
24 台工艺设备
设备组 13、48
A3
24 台工艺设备
组 48 / 50 / 65
区域内决策：槽位配置 x
加工量 y 与物流量 f
外部源设备
固定供给量
a(j,r)
外部目标设备
固定接收量
b(r,j)
固定输入：现有槽位与端口、轨道、设备数量、区域工序量
区域外生产由供需边界保留；本例无正的区域内部直接转移量
Notes: 约 55 秒。这张图说明裁剪边界。我们只调整 A2、A3 内的 48 台工艺设备，使用其现有槽位和端口。区域外的工序没有直接删掉，而是保留每个外部源的固定供给和每个外部目标的固定接收量。59 个产品工序在这个区域承担的加工量来自原完整弧参考解。MILP 决定这些工序在哪个槽位加工，以及进出区域的流量如何分配。轨道仍使用原有有向网络，距离路径可以经过区域外公共通道。本例参考流中没有正的区域内直接转移，因此当前验证重点是位置、加工和外部进出物流的耦合。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 4
设备位置与加工物流联合模型
A2 组 第六周课程设计
4 / 8
二元配置 x(k,c)
槽位 c 放置哪一类设备
设备组与尺寸类别数量守恒
连续加工 y(r,c)
工序 r 在槽位 c 的加工量
完成固定的区域工序需求
连续物流 f
外部设备与槽位间的流量
保持源供给与目标接收量
目标：最小化局部相关加权运输距离 min Σ D·f
约束：槽位唯一占用、设备数量守恒、尺寸与工艺阶段兼容
耦合：加工机时 ≤ 配置设备的有效机时，流入 = 加工量 = 流出
场景参数：T = 10080 min，需求缩放 0.25，有效机时系数 0.85
Notes: 约 45 秒。x 是设备类型与尺寸类别到槽位的二元配置，y 和 f 是连续加工量和运输流量。工作中心数量及尺寸类别全部保持，只能匹配相同尺寸、工艺功能和 FE/BE 阶段的槽位。产能约束把配置与加工联系起来：没有相应设备的槽位不能分配该组加工量。距离由固定槽位端口预先计算，所以目标和约束仍是线性的。这里采用 0.25 倍需求，是当前参考实验场景。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 5
现有槽位的布局优化前后
A2 组 第六周课程设计
5 / 8
参考布局
A2
A3
MILP 布局
A2
A3
6 个槽位调整设备组
槽位 | 原组 | 新组
S0146 | 48 | 50
S0155 | 50 | 65
S0157 | 50 | 48
S0159 | 50 | 65
S0168 | 65 | 50
S0170 | 65 | 50
设备类型不变，仅调整位置
DE_BE_13
DE_BE_48
DE_BE_50
DE_BE_65
Notes: 约 45 秒。两幅图使用同一套真实槽位和坐标，颜色代表四个设备组，黑框表示设备组改变的槽位。主目标取得最优距离后，再尽量减少槽位变化，最终只需 6 个。S0146 表示参考设备 ECH0146 所在的固定槽位，并不是把 ECH0146 改造成另一种设备。具体设备类型保持不变，采用设备移动实现配置。图中按原始坐标的中心约定绘制。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 6
具体例子：ECH0155 从 A3 迁至 A2
A2 组 第六周课程设计
6 / 8
原位置：A3，槽位 S0155
坐标 (31.707，121.042)
端口 ECH0155_Port1
新位置：A2，槽位 S0146
坐标 (26.630，77.292)
端口 ECH0146_Port1
保持 DE_BE_50 类型及占地尺寸，使用目标槽位端口接入轨道
同一外部源 LITH0213 到两个槽位的路径对照
185.042 → 179.535
减少 5.507 千原始距离单位
坐标与距离均按原始单位 / 1000 展示。单条路径对照不等于整体改善率。
Notes: 约 65 秒。这里展示一台有明确新槽位加工分配的设备。ECH0155 属于 DE_BE_50，从 A3 的 S0155 移到 A2 的 S0146，设备类型和尺寸保持不变，但对接的固定端口变为 ECH0146_Port1。完整布局中，其他设备同步迁移，腾出并填补槽位。按同类设备可交换的模型，这是六台设备重排的一种具体身份实现。为了说明距离矩阵如何改变，我们固定同一外部源 LITH0213 比较两个槽位的有向最短路径，距离从 185.042 降到 179.535 千原始单位。新布局中 part_5 第169步在这一槽位有正流量。这个对照解释位置和端口改变的影响，并不表示整厂收益来自这一条路径；整体 0.582% 来自六台设备与加工物流的联合优化。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。路径对照来源：week6/汇报准备/presentation_data.json 中 example 字段。

## Slide 7
局部求解结果与独立验证
A2 组 第六周课程设计
7 / 8
指标 | 结果
参考局部加权距离 | 304,663,194.167
优化后局部加权距离 | 302,889,755.960
总变量 / 二元变量 | 8,296 / 173
约束数 | 5,660
最优性 gap | 0
0.582%
局部相关加权距离降低
独立检查全部通过
设备数量与工艺兼容
需求与逐槽位流守恒
外部供需与设备产能
固定新布局后的 LP 重评
距离单位：原始距离单位·lot。改善率仅针对 A2、A3 的相关运输。
Notes: 约 45 秒。当前模型有8296个变量，其中173个为二元配置变量。参考局部加权距离约3.0466亿，优化后约3.0289亿，降低0.582%，求解器主目标gap为零。导出的CSV独立检查验证了设备数量、工艺兼容、加工需求、每个槽位的流入和流出、外部供需边界与产能。固定新布局后再次求解LP，成本与MILP一致。这里的最优性只针对给定槽位、给定生产边界的局部模型。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。

## Slide 8
当前边界与下一步工作
A2 组 第六周课程设计
8 / 8
本次已经验证
现有槽位中的设备整数配置
配置、加工量与边界物流联合求解
具体位置输出与独立验收
下一步保持小规模
选择有内部工序转移的 2–3 个 Bay
控制产品数与活跃工序数
统一边界后做负荷敏感性实验
适用范围
当前采用 0.25 倍需求及确定性加工近似，尚未覆盖完整抽检、返工和动态拥堵。
洁净、公用工程和维护条件仍需补充；本结果用于局部模型验证。
Notes: 约 35 秒。本周已经完成的是两Bay条件下的位置整数决策和加工物流联合验证。下一步继续控制在两到三个Bay，优先选择存在内部工序转移的区域，并限制产品与活跃工序规模，再做统一边界下的负荷敏感性。当前结果基于0.25倍需求以及批处理等效机时等确定性近似，抽检、返工、洁净、公用工程和动态拥堵仍需逐步补充。数据来源：F:/Grade4/课程设计/week6/汇报准备/MILP_A2_A3/summary.json、layout_result.csv、processing_flow.csv、boundary_flow.csv、equipment_relocation.csv、independent_checks.json。