## Slide 1
全厂物流与加工仿真
建立全厂物流与多工序加工模型，支持从总览逐级查看运输与排队。
仿真范围
43 个 Bay、1,068 台生产设备、500 辆 OHT。
10 类产品、2,156 批初始在制品，运行 12 h。
采用原始轨道、端口和产品工艺路线。
调度与加工规则
搬运请求先到先服务，最近空闲车接货。
按设备组匹配资源，到达设备后排队加工。
仿真运行过程
请求搬运后，空车接货并装载运输。
到达后卸载、排队，按工艺顺序加工。
加工完成后触发下一道工序的搬运。
交互查看与统计
按产品或工艺筛选，查看加粗运输路线。
查看加工进度、排队及运输等待指标。
按设备种类配色，跟踪车辆或单批物料。
支持暂停、倍速播放和多种镜头切换。
打开全厂仿真 HTML
当前使用原始参考布局，后续接入 MILP 重排对比。暂未模拟车辆避碰与轨道互斥。
A2 组 第七周课程设计
1